A NORITAKE szintetikus kerámia bemutatása

Kétféle módszer ismert a fogászati kerámia alapanyagának az előállítására:

- Természetes földpátból és leucitból

- Szintetikus földpátot hozunk létre kémiai összetevőkből, ionokból

Mint már a címből is kiderült, a NORITAKE cég a második lehetőséget választotta kerámiája előállítása során. E porcelán I. osztályú szintetikus anyagokból kerül a JIS japán normatíva szerint. Ennek a szintetikus előállításnak köszönhetően, olyan kerámiát kapunk, melynek színei, hőtágulási együtthatója, anyagszerkezete stabil, így - szemben a természetes alapú kerámiákkal - több égetés végrehajtását is lehetővé teszi, színváltozások, repedések, nagyobb formai változások nélkül.
A természetes foghoz nagyon közeli keménységnek köszönhetően, az egyik "legpuhább kerámia" a magas olvadáspontú kerámiák piacán. A páciens központú minőségi fogászatban ez egy nagyon fontos tulajdonság, mert e kerámia használatával megelozhető az antagonista fogak gyors kopása és a későbbi állkapocs-ízületi problémák. Mindemellett a fogtechnikusnak is könnyebb dolga van a pótlások kidolgozásánál.
Felhasználhatósága korlátlan, mivel nemcsak hagyományos fémkerámia pótlás készíthető belőle, hanem Jacket korona, kerámia inlay-onlay, kerámia héj (Lamina, Veners).
A fémek kiválasztásánál sem ütközünk akadályba, mert ugyanúgy használható nemesfémekhez mint nem-nemesfémekhez.

TECHNIKAI ADATOK

| Hőtágulási együttható (WAK): | 13,7-14,9x10-6/K |
| --- | --- |
| Keménység (HV): | 530 |
| Rugalmasság (Mpa): | 119 (ISO 50) |
| Hajlítószilárdság (Mpa): | 110 (ISO 50) |
| Kémiai ellenálló képesség: | 0,04% (ISO 0,05) |
| Szemcse nagyság: | 20-30 micron (átlag) |

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Egy fémkerámia pótlás esztétikai összhatását elsősorban az opaker, dentin, él, transzparens, massza színerőssége, színtónusa, színárnyalata, világossági értéke és transzparencia foka határozza meg.
A fogszínkulcs színeinek reprodukálására elegendő a NORITAKE alapkészlet masszáinak használata. Természetesen vannak olyan fogszínek, melyek nincsenek rajta a fogszínkulcson, így ezeket nem lehet csak alapszínekből előállítani. Ezért szükségesek a különböző speciális kiegészítő masszák, festékek, melyek használatával teljesen tökéletes eredményt lehet elérni.

A masszák feldolgozása

A NORITAKE két lehetőséget kínál az alapozáshoz, opakerezéshez.

1. Hagyományos por-opaker

A hagyományos por opaker felhasználása a Magyarországon már ismert más cégek por opakereinek használatával megegyezik.
-megfelelő konzisztenciájúra keverjük a port és a folyadékot
-vékonyan "mosóégetés szerűen" visszük fel az opakert a már megfelelően előkészített fémvázra
-az égetés után, felvisszük a második réteget, melynek már teljesen fednie kell
-a második égetést követően elkezdhetjük a további masszák felvitelét

2. Paszta opaker

-egyenletesen vigyük fel a paszta opakert a teljesen száraz fémfelületre úgy, hogy kb.70%-ban fedje a fém színét (megjegyzés: amennyiben ezüst tartalmú ötvözetre dolgozunk, úgy a bázis pasztát kell felvinnünk a fém felületére)

-a porcelán kályhába téve 8 percig kell szárítanunk, megelőzve a repedéseket
(Akkor tökéletes az égetés, ha az égetés után egy enyhén fényes felületet kapunk)

-egyenletesen vigyük fel a második réteget amíg teljesen el nem fedi a fém színét
(Ha szükséges a módosító színek felvitele, akkor ezt most a második égetésnél tegyük meg)

-az égetés után ellenőrizzük, hogy egyenletesen fedjen és kezdhetjük a további masszák felvitelét

AZ EX-3 PASZTA OPAKER
ÉGETÉSI TÁBLÁZATA

|  |  | 1. Égetés | 2. Égetés |
| --- | --- | --- | --- |
| Szárítás | (perc) | 8 | 8 |
| Kezdő hőmérséklet | (°C) | 500 | 500 |
| Vákuum kezdés | (°C) | 500 | 500 |
| Hőmérséklet emelkedés | (°C/perc) | 60 | 60 |
| Vákuum szint | (cm/Hg) | 72 | 72 |
| Vákuum vége | (°C) | 980 | 980 |
| Végső hőmérséklet | (°C) | 980 | 980 |
| Végső hőmérsékleten tartás | (perc) | 1 | 1 |

FONTOS :

- A felvázolt égetési táblázat általános útmutató. Eltéro kerámia kályhák esetében a hőmérsékleti értékek mások lehetnek.

- Az égetést mindig 500 °C-on kezdjük.

- Nagyon fontos a végső égetési hőfok kivárása, hogy a paszta opaker és a fém közti kötőerő megszilárduljon.

FIGYELMEZTETÉS

- Öbblítsük le az ecsetet tiszta vízzel, ezt követően száraz ecsetet használjunk.

- Ne hígítsuk a paszta opakert vízzel, vagy egyéb folyadékkal, mert repedést okozhat az opaker felületén.

- Győződjünk meg a fém felszín tisztaságáról, hogy az opaker kellőkép tapadhasson.

- Ha a paszta opaker folyékony alkotója a tárolási körülményektől függően kiválna, ez nem befolyásolja az eredeti tulajdonságait.

- Ne használjunk hajszárítót a kiszáradás meggyorsítására, mert ez buborékok kialakulását idézheti elő.

- Amikor a paszta opaker kiszárítása történik a kerámia kályhában, folyékony alkotói gőzt termelve párolognak. Ez a gőz nem ártalmas.

- A felnyitás után minél gyorsabban használjuk fel a paszta opakert.

- A használat során ügyeljünk a szilikon dugó visszahelyezésére.
Hűvös, sötét helyen tároljuk.

- A NORITAKE paszta opakert ne használjuk más gyártótól származó paszta- és por opakerrel

A paszta opaker használatának előnyei

Felhasználása egyszerű és gyors

- A paszta opaker vastagsága fele, harmada a por opaker vastagságának.

- Jobb fedőképességgel rendelkezik mint a por opaker.

- Erősebb összeköttetés a fémvázzal.

- A paszta felvitele után nincs szükség por vagy kristály szórására.

A KERÁMIA MASSZÁK FELVITELE

- A szükséges masszákat megfelelő konzisztenciájúra keverjük üveglapon.

- Cervikálisan, körkörösen felvisszük a nyakmasszát a korona szélére.

- A dentint úgy visszük fel, hogy enyhén ráhúzzuk a nyakmasszára, így a nyaki részen a szín átmenetes lesz.
Dentinbol felépítjük az egész fogat, az anatómiai formának megfelelően. Ha buccalisan kevés hely (0.8>) áll rendelkezésre, ajánlott az opák-dentin használata.

- Ezután visszakaparjuk az élmassza helyét. A visszakaparás mértéke a fogszín színerősségétől és világossági értékétől függ. Ha a fogszínkulcs színeit szeretnénk elérni, akkor az élmasszát, minimum a buccalis felület feléig kell átmenetesen felvinni. Ha erős transzparenciát akarunk elérni, akkor már az elsőégetésnél használhatunk transzparenst a megfelelő helyekre.

- A mintáról levett korona kontaktpontjait kiigazítjuk és rátesszük az égetőtálcára. Az égetési táblázatot figyelembe véve, leégetjük.
Megjegyzés:A koronákat az első égetésnél ugyanolyan nagyságúra kell formálni (megfelelően kialakított fémváz esetén), mint a mellette lévő fogpárja, mivel a NORITAKE kerámia olyan keveset zsugorodik, hogy nincs szükség túldimenzionálásra.

- Gyémánttal vagy montirkővel finoman átdolgozzuk. Ilyenkor érezhető a kerámia "puhasága".

- A második égetés célja a fogforma tökéletesítése. Ehhez a NORITAKE cég már csak a megfelelő transzparens (T0;T1;T2) használatát ajánlja, attól függően, hogy milyen mértékű transzparenciát akarunk elérni. Az egész fogat transzparens masszával borítjuk, az anatómiai forma, karakterek figyelembe vételével. A mintáról levéve kiegészítjük, leégetjük.
Megjegyzés: Ezzel az "újfajta" rétegzéssel a természetes fogéhoz hasonló rétegviszonyokat fogunk elérni. Ez a második transzparens réteg, a zománc elhelyezkedését és az ebből adódó optikai viszonyokat utánozza.

- A kidolgozásnál nagyon fontos elkészítenünk a speciális felületi elhúzódásokat, repedéseket, melyek nagy mértékben befolyásolják a pótlás természethű hatását.

- Ezután a megfelelő színű festékekkel és a fényfolyadékkal "befesthetjük", s az égetés után polírozhatjuk.

A Luster porcelán

A Noritake által kifejlesztett opál porcelán, a Luster, egyfajta válasz a keramikusok esztétikai igényére, a természetes fogakhoz mind jobban hasonlító pótlások kivitelezésénél.
A Noritake szakemberei, a természetes fogakon játszó fény viselkedésének elemzése során megfigyelték, hogy a természetes zománc fénye hasonlít a gyöngy felületének fényéhez. Ezért egy olyan különleges opál porcelánt hoztak létre, melynek az égetés után nagyon finom a felületi szerkezete, s így nagyon hasonlít a gyöngy finoman csillogó felületéhez.

A Luster porcelán jellemzői

- A természetes fog fényerejével és felületi szerkezetével bír.

- Olyan a transzparenciája, mely elsötétedés nélkül, élénk, ragyogó színt eredményez a mamelonok zónájában.

- A páciens korát követő színváltozásokat tesz lehetővé.

- A porcelán opálossága megegyezik a természetes fogak opálosságával, a fényt szelektíven szétszóró, finom részecskéknek köszönhetően.

- Ideális fluorencia.

- A savakkal szemben magas az ellenállása, kémiailag stabil a szájban.

Mikor nem ajánlott a Luster porcelán használata?

Amikor kevés hely áll rendelkezésre a leplezéshez, akkor a porcelán réteg rendkívül vékony és így az opaker fény visszaverése nagyon eros lesz.

Útmutató a különböző masszákhoz:

1. T-BLUE
- kékes transzparens
- elsősorban fiatal fogakhoz alkalmazzuk

2. LTo
-erősen áttetsző transzparens

3. LT1
- közepes erősségű transzparens
- hatékonyan lehet alkalmazni a természetes fogak zománc fényének kialakítására

4. SUN BRIGHT
- narancsos, borostyán színű transzparens
- középkorú és idős pácienseknél élőbbé, "melegebbé" teszi a fog színét

5. INCISAL AUREOLA
- éli lezárásként használatos, segítségével lehet létrehozni az úgynevezett "keret hatást"

6. CREAMY ENAMEL
- krémes, fehéres élszín
- karakterek és csücsök lefutások kiemelésére használatos

7. CREAMY WHITE
- sűrű, tejes fehér szín
- önmagában ritkán használt, inkább más Luster porcelánokkal keverve

AZ "INTERNAL LIVE STAIN" TECHNIKA

E technika megjelenése előtt, a fogak belső színeinek kialakítására és színezésére két lehetőség állt a fogtechnikus rendelkezésére.
Vagy, az úgynevezett "belső réteg technikát" alkalmazta, mellyel nagyon szép eredményeket lehetett elérni a természetes fog belső színeinek utánzásánál, vagy az úgynevezett "külső festés technikát" használta, mely nagyon gyors és egyszerű.
Sajnos mindkét technika rendelkezik hátránnyal, nevezetesen a külső festéssel nem lehet mély színhatást elérni, míg a belső réteg technika komplikált, komoly "anyagismeretet" igényel.
Az "Internal live stain" technikát azért fejlesztette ki a Noritake - Hitoshi Aoshimával karöltve -, hogy a felhasználó elkerülje a fent említett negatívumokat, megkönnyítve így a kívánt színezést.

E technika jellemzői:

- végig ellenőrzött munkafolyamat.
- a munkafolyamat többszor is elvégezhető, a kerámia formai változása nélkül.
- mély színhatás érhető el e technika alkalmazása során, mivel a "szín" a két réteg között van.
- erős a színintenzitása, ezért nem növeli a vastagságot.
- kevésbé gyakorlottak is könnyen alkalmazhatják, mivel nem igényel komolyabb "kerámiás előéletet". 
- nincs szükség belső szín masszákra, így felhasználása gazdaságosabb.

A munkamenet különböző lépései:

- A fémváz opakerezése és az opaker ráégetése

- A dentin és él massza felvitele – "Első égetés"

- A felület enyhe átdolgozása után visszük fel, az Internal stain különböző színeit. Ez általában két lépésben történik. Az első lépés előtt enyhén át kell húzni egyenletesen, a festeni kívánt felületet az internal stain folyadékjával.
Az első ráfestéssel a pótlás színerősségét, színtónusát és világossági értékét növeljük vagy csökkentjük úgy, hogy az egyéni céloknak megfelelően - általában kereszt irányban, egyenletesen - visszük fel, a kívánt színhatás eléréséhez szükséges festékeket.
A festékek kiválasztásában nagy mértékben segít az "Internal stain" táblázat, mely pontosan megadja, hogy mely festékeket kell használnunk egy adott szín eléréséhez. E táblázat használata ajánlott, mert jelentősen megkönnyíti a munkánkat, mivel nem nekünk kell kísérletezgetnünk a színhatások elérésénél.

- Ezután történik a stabilizációs égetés - vákuum nélkül, 830 °C-on -, mely után a felfestett színek ráégnek a kerámia felületére.

- Ezt követően jöhet a "második belső festés", melynél már csak a belső repedések, foltok, elszíneződések létrehozására törekszünk, majd ráégetjük a már fent említett módon a pótlásra. Ezzel be is fejeződött a "belső festés" és kezdődhet a második réteg felrakása.

- A második réteget csak transzparensből építjük fel, mivel így tudjuk a legjobban utánozni a természetes fog szerkezetét.
Az első égetésnél felvitt dentin és él massza a természetes fogban dentinként található meg, míg a második égetésnél felvitt transzparens massza a zománc szerepét fogja betölteni.
A dentin, él és transzparens massza más-más szemcsenagysággal rendelkezik, így a fényt is különböző módon törik meg, utánozva a természetes fog fényáteresztőés fénytörő képességét.
A transzparens massza ráégetése után, a kidolgozásnál létrehozzuk a - természetes fog felületén is lévő - különböző felületi behúzódásokat, felületi karcokat.

- Utolsó lépésként a porcelán fényesítésére három lehetőség áll a fogtechnikus rendelkezésére:
a) Külső festés
b) Gumizás és polírozás
c) A fent említettek kombinációja
Bármelyik lehetőséget választjuk, tartsuk szem előtt a természetes fog fényerejét, a pótlás ne legyen sem túl fényes, sem túl matt.

Megjegyzés:

- A fogszínkulcs színeinek reprodukálására elegendő az alapkészlet masszáinak (dentin; él; transzparens; cervikal) használata.
Az Internal stain használata csak akkor indokolt, ha a fogszínkulcson nem szereplő színt vagy más színtónust kell létrehoznunk. Ehhez ajánl egy viszonylag egyszerű technikát a Noritake cég, a fent említett festékek használatával.

- Csak akkor kell két lépésben elvégezni a belső festés technikát, ha a második réteget az elsőre festenénk, s így a köztes égetés nélkül a színek összefolynának.

- Azért is szükséges a festékek ráégetése, mert így ellenőrizhető, hogy a kívánt eredményt kaptuk-e. Ha nem, akkor egyszerűen lecsiszoljuk a festéket és újra kezdjük a festés műveletét.
Ez az ellenőrzési lehetőség nem áll a fogtechnikus rendelkezésére a belső réteg technikánál, mert ott csak az első égetés után látható, hogy azt a színhatást kaptuk-e, amit el akartunk érni.

- Mivel 830 °C-on kell ráégetnünk a kerámiára a festékeket, így nem történik formai változás a plusz égetés ellenére. 
Útmutatás az alapkészlet használatához

1. A különböző színű dentinek "B" (Body) rövidítéssel vannak ellátva.
Pl:
A2B =A2 dentin
B3B = B3 dentin

2. Három, különböző élszínnel dolgozunk.

E1= a legvilágosabb élszín, megfelel a VITA kerámia "57"-ének
E2= világos élszín, megfelel a VITA kerámia "58"-ának
E3= közép világos élszín, megfelel a VITA kerámia "59"-ének

3. A megfelelő transzparencia elérése érdekében, három - más-más erősségű -transzparenssel dolgozhatunk.

T0 = nagyon erős a transzparenciája
T1 = közepesen erős a transzparenciája
T2 = gyenge a transzparenciája

4. Négy különböző nyakszínnel dolgozunk a színcsoportok szerint.

CV-1 = az "A" színekhez
CV-2 = a "B" színekhez
CV-3 = a "C" színekhez
CV-4= a "D" színekhez

Természetesen egy színcsoporton belül más-más erősségű a nyakszín, ezért nekünk is különböző arányban kell összekeverni az adott szín dentinjével.
A táblázat erre két lehetőséget kínál:

•1 2/3 dentin + 1/3 cervikal
•2 1/2 dentin + 1/2 cervikal

Pl:
Az "A2" színnél a táblázatban a "CV-1•1" látható, ami azt jelenti, hogy a "CV-1"-bol 1/3-nyit kell összekeverni az "A2B" 2/3 részével.
A "C3" színnél a táblázatban a "CV-3•2" látható, ami azt jelenti, hogy a "CV-3"-ból 1/2-nyi részt kell összekeverni a "C3B" 1/2 részével.

Az INTERNAL LIVE STAIN
alklamazásának technikája

| A VITA fogszínkulcs színei | Az INTERNAL LIVE STAIN belső színei |
| --- | --- |
| A1-A2-A3 | Cervikal 3 (50%) + Mamelon orange (50%) |
| A3.5-A4 | Cervikal 3 (50%) + Cervikal 1 (50%) |
| B1-B2-B3-B4 | Cervikal 3 (50%) + Mamelon orange 1 (50%) |
| C1-C2-C3-C4 | Cervikal 3 (2/3) + Incisal blue 2 (1/3) |
| D2-D3-D4 | Cervikal 3 |
|  | MAMELONOK |
| A1-A2-A3-A3.5-A4 | Mamelon orange 2 |
| B1-B2-B3-B4 | Mamelon orange 1 |
| C1-C2-C3-C4 | Mamelon orange 1 |
| D2-D3-D4 | Mamelon orange 2 |
|  | Ha világosítani szeretnénk, keverjünk hozzá egy kis White-ot vagy Bright-ot |
|  | A BLUE INCISAL használata |
| A1-A2-A3-A3.5-A4 | BLUE INCISAL 1 |
| B1-B2-B3-B4 | BLUE INCISAL 2 |
| C1-C2-C3-C4 | BLUE INCISAL 2 |
| D2-D3-D4 | BLUE INCISAL 1 |
| Egy erős inetnzitású szürke szín létrehozása | BLUE INCISAL 1 (2/3) + EARTH BROWN (1/3) |